Руководство пользователя

Версия: 3.0

Описание

Значения светодиодных индикаторов

| Индикатор | Цвет | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Голубой | Устройство заблокировано |
|  | Зеленый | Устройство разблокировано |
|  | Мигает один раз | Ввод ПИН-кода пользователя |
|  | Мигает | Передача данных |
|  | Голубой | Пароль пользователя принят |
|  | Мигает |  |

Характеристики

| Устройство | Защищенный флэш-накопитель с интерфейсом USB 3.0 |
| --- | --- |
| Материал | Алюминиевый корпус |
| Режим | uFLASH-U3 |
| Особенности | Прочная пылезащищенная и водонепроницаемая конструкция Ввод пароля доступа кнопками 256-битное аппаратное шифрование AES в реальном времени Для работы устройства не требуется программное обеспечение Износоустойчивая клавиатура Функция перезагрузки |
| Защита | Шифрование: Режим сцепления блоков шифра AES Ключи шифрования: 256-битные аппаратные Хешинг: 256-бит, SHA |
| Операционная система | Windows 2000 / XP / Vista / Win7 / Win8 Mac OS 10.2 или выше Linux 2.4.2 или выше (например, Ubuntu, Android и т. д.) |
| Условия эксплуатации | Рабочая температура: 5…40°C Рабочая отн. влажность: 20–80% Температура хранения: -20…70°C Отн. влажность при хранении: 10–90% |
| Объем памяти | 8 Гбайт, 16 Гбайт, 32 Гбайт, 64 Гбайт |
| Интерфейс | USB 3.0 |
| Питание | USB-кабель 5 В / 900 мА |
| Размеры | 9,1 x 2,4 x 1,0 см |

Батарея

Флэш-накопитель имеет встроенную литий-ионную батарею.

| Функция | Значение |
| --- | --- |
| Кнопка ВКЛ. | Нажать один раз для включения питания. Нажать еще раз для выключения питания. |
| Способ зарядки | Подключение к компьютеру посредством USB-кабеля |
| Время зарядки | Полная зарядка занимает примерно 4 ч. |
| Режим экономии энергии | Если устройство не используется в течение 1 мин, оно автоматически блокируется и отключается. |

Смена пароля

Пароль можно сменить практически на любой по желанию пользователя. Для смены пароля следуйте инструкциям, приведенным ниже.

В целях безопасности рекомендуется сменить пароль сразу же после приобретения устройства.

1.Новый пароль должен иметь длину 6-32 цифр.

2.Поддерживается 2 типа пароля:

«пароль 1» - для администратора, поддерживается режим чтения и записи данных, пароль по умолчанию 112233

«пароль 2» - «пароль под принуждением» при его вводе вся информация на флэшке уничтожается, пароль по умолчанию 332211.

Примечание:

Если был введен неправильный пароль, повторите вышеуказанные действия

Разблокировка флэш-накопителя

| Действие | Индикация |
| --- | --- |
| 1. Нажать кнопку ВКЛ. для работы от батареи или подключить флэш-накопитель к компьютеру. | загорится голубым цветом |
| 2. Нажать кнопку КЛЮЧ |  |
| 3. Проверка пароля пользователя. (пароль администратора по умолчанию: 112233) | загорится голубым начнет мигать зеленым |
| 4. Ввести пароль пользователя. | начнет мигать голубым |
| 5. Нажать кнопку КЛЮЧ | погаснет мигнет зеленым 1 раз |
| 6. После проверки и принятия пароля флэш-накопитель разблокируется. | погаснет загорится зеленым |

Блокировка флэш-накопителя

| Действие | Индикация |
| --- | --- |
| Для блокировки флэш-накопителя в режиме разблокированного устройства нажать кнопку . | загорится голубым, а погаснет |

Форматирование флэш-накопителя

После установки нового пароля необходимо отформатировать устройство. Подключить флэш-накопитель к компьютеру.

1. Правой кнопкой кликнуть по иконке My Computer (Компьютер) на рабочем столе Windows, потом выбрать Manage (Управление).

2. В окне Computer Manage (Управление компьютером) выбрать Disk Management (Управление дисками).

3. Правой кнопкой мышки кликнуть по Removable Raw (Съемное устройство) на отображении раздела и выбрать Format (Форматирование).

4. Откроется окно форматирования, в котором нужно выбрать свою файловую систему – FAT32 или NFTS, после чего нажать кнопку OK.

Изменение пароля

Для установки нового пароля выполнить следующие действия: 
Примечание: Длина пароля может составлять 6–32 цифр.

Не использовать пароли с повторяющимися цифрами типа 4444хх и так же с последовательными цифрами типа 1234хх, 5678хх, 0123хх

Во флэш-накопителе предусмотрены пароль администратора и пароль пользователя.

| Действие | Индикация |
| --- | --- |
| 1. Нажать кнопку ВКЛ (в автономном режиме) Или подключите устройство к компьютеру | Мигнет зеленым и потухнет |
|  | загорится голубым |
| 2. Два раза подряд нажмите на кнопку | горит голубым |
|  | мигает зеленым |
| 3. Введите старый «пароль 1» | мигает голубым при каждом нажатии |
| 4. Нажать кнопку для подтверждения старого пароля. | горит голубым |
|  | мигает зеленым |
| 5. Введите новый «пароль1» (6-15 бит) | мигает голубым только при каждом нажатии. |
|  | мигает зеленым |
| 6. Нажать кнопку для подтверждения нового «пароля 1» | Мигает зеленым |
| 7. введите новый «пароль 1» еще раз | Мигает голубым только при каждом нажатии |
|  | мигает зеленым |
| 8. Нажать кнопку для Подтверждения нового «пароля 2» | загорится зеленым |
| 9. введите новый «пароль 2» | Мигает при каждом нажатии |
|  | Мигает зеленым |
| 10. нажмите кнопку для подтверждения нового «пароля 2» | Мигает зеленым |
| 11. введите новый «пароль 2» еще раз | Мигает только при каждом нажатии |
|  | Мигает зеленым |
| 12. нажмите кнопку для завершения ввода нового «пароль2» | Погаснет |
|  | Загорится зеленым |

Перезагрузка флэш-накопителя

Если вы забыли пароль или хотите удалить все данные в памяти флэш-накопителя и установить новый пароль, необходимо выполнить следующие действия.

Примечание: При перезагрузке флэш-накопителя пароль сбрасывается, а все данные удаляются. Перед началом перезагрузки необходимо создать резервную копию данных. Для дальнейшего использования флэш-накопителя необходимо установить новый пароль пользователя. Кроме того, после перезагрузки необходимо снова отформатировать флэш-накопитель.

| Действие | Индикация |
| --- | --- |
| 1. Нажать кнопку ВКЛ. (режим работы от батареи). Подключить флэш-накопитель к компьютеру. | загорится голубым |
| 2. Нажать и удерживать кнопку КЛЮЧ. И кнопку 9 | мигает голубым 10 сек, гаснет |
| 3. Нажать кнопку 0 для перезагрузки флэш-накопителя. | мигнет зеленым один раз загорится голубым |
| 4. Отсоединить флэш-накопитель от компьютера. Флеш-накопитель вернулся к заводским настройкам. Пароль 112233 |  |

Краткая инструкция паролей

| Функция | Пароль |
| --- | --- |
| Перезагрузка устройства | +9…..+0 |
| Удаление информации | +9…..+1 |

Вопросы и ответы

В: Как разблокировать флэш-накопитель, если разрядилась батарея?

О: Если батарея разрядилась, необходимо подключить флэш-накопитель к компьютеру. Автоматически начнется процесс зарядки, и батарея полностью зарядится в течение примерно 4 ч. В процессе зарядки можно разблокировать устройство и пользоваться им.

В: Какую файловую систему нужно выбрать для форматирования флэш-накопителя?

Это зависит от того, как будет использоваться флэш-накопитель. Обычно рекомендуются следующие варианты:

- exFAT для Linux

- NTFS для Windows XP, Windows Vista, Windows 7

- HFS+ (Mac OS Extended) для Mac OS X

- FAT32 для использования с различными операционными системами, например Windows,

Mac и Linux (размер одного файла в системе FAT32 ограничен до 4 Гбайт)

Гарантийный талон

Настоящая гарантия выдана на оборудование и действует 12 месяцев.

Настоящая гарантия не дает права на бесплатный ремонт вышедшего из строя оборудования, замену дефектных частей, если:

• утерян гарантийный талон или лист комплектации;

• комплектация оборудования не соответствует листу комплектации;

• серийный номер оборудования, указанный в настоящем гарантийном талоне, не соответствует номеру, указанному на представленном в ремонт оборудовании;

• оборудование эксплуатировалось с нарушением описанных в руководстве процедур, подключались непредусмотренная настоящим руководством нагрузка или приборы;

• оборудование вышло из строя по вине покупателя или третьих лиц (механические повреждения, воздействие химических средств, самостоятельный ремонт и т.п.);

• срок действия гарантии истек.

Оборудование полностью укомплектовано, установлено, проверено. Претензий со стороны покупателя не имеется. Покупателю передано «Руководство по эксплуатации». С изложенными в нем информацией и правилами покупатель согласен и обязуется их выполнять.

Серийный номер __________________________ Дата продажи_____________

Подпись покупателя __________________________________

Общество с ограниченной ответственностью «Самурай24»

Адрес сервисного центра: 123458, Москва, ул.Флотская д.5А

Тел. (495) 780 92 37

# Text boxes

Индикатор «Заблокировано»

Клавиатура

Индикатор «Разблокировано»

Кнопка КЛЮЧ

Кнопка ВКЛ.